## Slide 1: Betrouwbaarheidsinterval
Methode 1 Heel veel steekproeven
Heel veel steekproeven doen
Het gemiddelde bepalen  schatting van μ
De standaarddeviatie van dit gemiddelde uitrekenen  SE
Betrouwbaarheidsinterval uitrekenen
Waarden uit Z-tabel
90 % Z = 1,64
95 % Z = 1,96
99 % Z = 2,58
25 samples | 
178,9 | 
180,0 | 
179,3 | 
180,4 | 
178,3 | 
180,1 | 
181,7 | 
179,9 | 
180,3 | 
178,4 | 
 | 180,7
n-1 | 1,5

## Slide 2
Methode 1 Heel veel steekproeven
Nadeel: je moet veel te veel metingen doen
Betrouwbaarheidsinterval

## Slide 3
Methode 2 SE schatten uit populatie
De standaarddeviatie σn van de populatie is bekend
Voorbeeld: een gevalideerde meetmethode
De standaardfout SE uitrekenen:
Betrouwbaarheidsinterval uitrekenen
Nadeel: de standaarddeviatie σn
van de populatie is meestal niet bekend
Betrouwbaarheidsinterval

## Slide 4
Methode 3 SE schatten uit steekproef
De standaarddeviatie σn van de populatie is niet bekend
Als schatting hiervoor gebruiken we de standaarddeviatie σn-1 van de enkele steekproef
De standaardfout SE uitrekenen:
Nadeel: bij een steekproef mogen we niet uitgaan van een normaalverdeling, dus van de Z-tabel, dus die Z = 1,96 ( 95% betrouwbaarheid) is te klein
Oplossing: t-verdeling gebruiken
Betrouwbaarheidsinterval

## Slide 5
Methode 3 SE schatten uit steekproef
t hangt af van:
% betrouwbaarheid
Aantal samples n  v = n-1
Voorbeeld: tweezijdig,
v = 5  t = 2,78
Hoe groter de steekproef, hoe meer de t-waarde naar de Z-waarde gaat
Betrouwbaarheidsinterval

## Slide 6
Samenvatting
Heel veel steekproeven | 
σn van de populatie is bekend (gevalideerde meetmethode) | 
Een “normale” steekproef | 
Betrouwbaarheidsinterval (BI)
Betrouwbaarheidsinterval

## Slide 7
Voorbeeld
Het gehalte lood in afvalwater is bepaald in 3-voud:
Gehalte = 25,1 mg/L en n-1 = 0,8 mg/L
95 % betrouwbaarheid tweezijdig v = n -1 = 2
t-tabel  t = 4,30
Het betrouwbaarheidsinterval BI is:
Betrouwbaarheidsinterval